INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA
Departamento Acadêmico de Eletrônica
I Semana da Eletrônica

Oficina 17 - Simulação de Circuitos de Eletrônica de Potência usando PSIM

Ministrantes: Prof. Clóvis Antônio Petry e Prof. Mauro Tavares Peraça (IFSC/DAELN)

	Circuito	Parâmetros	Medidas	Observações
1	CC – carga R	Vin=12V R=10Ω	VR,IR,PR,PIN
2	CC – carga RL	Vin=12V R=10Ω L=100µH	VR,VL,IR,PR,PIN
3	CC – carga RC	Vin=24V R=10Ω C=10µF	VR,VC,IR,PR,PIN
4	CC – carga RLC	Vin=10V R=10Ω L=200µH C=1µF	VR,VC,VL,IR,PR,PIN
5	CA – carga R	Vin=127V/60Hz R=10Ω	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF
6	CA – carga RL	Vin=220V/400Hz R=10Ω L=100µH	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF
7	CA – carga RC	Vin=24V/50Hz R=10Ω C=10µF	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF
8	CA – trafo	Vin=220V/60Hz Vsec=15V R=10Ω	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF
9	CA - trifásico	Vin=380V/60Hz R=10Ω L=100µH	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF
10	CA – trafo ΔY	Vin=13800V/60Hz / Vsec=220V/380V R=10Ω	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF, / Vfase,Vlinha
11	Retificador ½ onda - R	Vin=24V/50Hz R=10Ω	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF,THD,FFT
12	Retificador ½ onda - RL	Vin=24V/50Hz R=10Ω / L=100µH	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF,THD,FFT
13	Retificador ½ onda - RC	Vin=24V/50Hz R=10Ω C=10µF	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF,THD,FFT
14	Retificador onda completa - RC	Vin=24V/50Hz R=10Ω / C=10µF	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF,THD,FFT
15	Conversor Buck	Vin=12V Vout=5V R=5Ω	VR,IR,PR,PIN
16	Inversor ½ ponte	Vin=400V R=10Ω	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF,THD,FFT
17	Gradador	Vin=220V/60Hz R=10Ω / α=60o	VR,IR,PR,PIN, SIN,PF,THD,FFT
18	Vide alguns exemplos PSIM
19